## Slide 1
SYSTÈMES EMBARQUÉS
ET CYBERSÉCURITÉ
Projet : Gestionnaire de mots de passe embarqué
Bac Pro CIEL - 1ère année
Année 2025-2026
Yahia ISDDIKEN

## Slide 2
SOMMAIRE
1. Systèmes embarqués
2. Microcontrôleur Arduino
3. Les mémoires
4. Données sensibles
5. Cybersécurité (CIA)
6. Le chiffrement
7. Chiffrement symétrique
8. Le XOR en détail
9. Exemple pratique XOR
10. Limites de sécurité
11. Clavier T9
12. Lien avec le métier CIEL

## Slide 3
OBJECTIFS DU COURS
✓ Définir un système embarqué et donner des exemples
✓ Expliquer le rôle du microcontrôleur
✓ Distinguer RAM, Flash et EEPROM
✓ Comprendre ce qu'est une donnée sensible
✓ Expliquer les principes de cybersécurité (CIA)
✓ Comprendre le chiffrement symétrique et XOR
✓ Chiffrer et déchiffrer un message
✓ Identifier les failles de sécurité
✓ Utiliser un clavier T9
✓ Faire le lien avec le métier CIEL

## Slide 4
QU'EST-CE QU'UN SYSTÈME EMBARQUÉ ?
Un système informatique autonome, intégré dans un objet, qui réalise une tâche précise et spécifique.
Programme unique
Dédié à une seule tâche
Ressources limitées
Peu de mémoire et CPU
Temps réel
Réaction immédiate
Faible conso.
Économie d'énergie

## Slide 5
SYSTÈMES EMBARQUÉS DANS LA VIE QUOTIDIENNE
MAISON
• Lave-linge
• Four micro-ondes
• Thermostat
• Box Internet
• Réfrigérateur
TRANSPORTS
• Voiture (50-100 SE)
• Carte bancaire
• Badge transport
• GPS
• Airbags
COMMUNICATION
• Smartphone
• Tablette
• Montre connectée
• Oreillettes
Vous utilisez 20 à 50 systèmes embarqués par jour !

## Slide 6
LE MICROCONTRÔLEUR ARDUINO
DÉFINITION
Un circuit intégré qui contient TOUT en un seul chip : processeur, mémoire, et ports d'entrée/sortie.
ARDUINO UNO (ATmega328P)
• CPU : 16 MHz
• RAM : 2 Ko
• Flash : 32 Ko
• EEPROM : 1 Ko
• 14 pins numériques
• Consommation : ~50 mA
MICROCONTRÔLEUR vs MICROPROCESSEUR
MICROCONTRÔLEUR
• Tout en un (1 puce)
• 2-5€, RAM 2 Ko
• Usage : Systèmes embarqués
MICROPROCESSEUR
• Séparé (plusieurs puces)
• 50-500€, RAM 8-32 Go
• Usage : PC, smartphones

## Slide 7
LES 3 TYPES DE MÉMOIRE
RAM
(Volatile)
Taille : 2 Ko
Vitesse : RAPIDE
Durée : TEMPORAIRE
Variables, calculs, données temporaires
Analogie :
Bureau de travail
FLASH
(Non volatile)
Taille : 32 Ko
Vitesse : MOYENNE
Durée : PERMANENTE
Programme Arduino (votre code)
Analogie :
Bibliothèque
EEPROM
(Non volatile)
Taille : 1 Ko
Vitesse : LENTE
Durée : PERMANENTE
Données à sauvegarder (mots de passe)
Analogie :
Coffre-fort

## Slide 8
LES DONNÉES SENSIBLES
Une donnée sensible est une information qui, si elle tombe entre de mauvaises mains, peut causer des problèmes graves.
AUTHENTIFICATION
• Mots de passe
• Code PIN
• Empreintes
FINANCIÈRES
• Carte bancaire
• IBAN
• Historique achats
PERSONNELLES
• N° Sécu sociale
• Adresse
• Date naissance
MÉDICALES
• Dossier médical
• Analyses
• Ordonnances

## Slide 9
LA TRIADE CIA / DIC
Les 3 piliers de la cybersécurité
CONFIDENTIALITÉ
(Confidentiality)
Seules les personnes autorisées peuvent accéder aux données
Méthodes :
Chiffrement, contrôle d'accès
INTÉGRITÉ
(Integrity)
Les données ne sont pas modifiées ou altérées
Méthodes :
Checksum, signature numérique
DISPONIBILITÉ
(Availability)
Les données sont accessibles quand on en a besoin
Méthodes :
Sauvegardes, redondance

## Slide 10
LE CHIFFREMENT
Technique qui rend un message ILLISIBLE pour toute personne qui ne possède pas la clé de déchiffrement.
PRINCIPE DU CHIFFREMENT
MESSAGE
EN CLAIR
"BONJOUR"
CLÉ
ALGORITHME
DE CHIFFREMENT
MESSAGE
CHIFFRÉ
"#@%!^&"
🔐 Seules les personnes avec la CLÉ peuvent déchiffrer le message

## Slide 11
CHIFFREMENT SYMÉTRIQUE
La MÊME CLÉ pour chiffrer ET déchiffrer
ALICE
(Émetteur)
CLÉ : "ABC"
BOB
(Destinataire)
CLÉ : "ABC"
Message chiffré
AVANTAGES
• Rapide à calculer
• Peu de ressources
• Parfait pour Arduino !
INCONVÉNIENT
Il faut partager la clé
en secret entre Alice
et Bob

## Slide 12
L'OPÉRATION XOR
XOR = eXclusive OR (OU exclusif)
TABLE DE VÉRITÉ
BIT A | BIT B | A XOR B | EXPLICATION
0 | 0 | 0 | Identiques → 0
0 | 1 | 1 | Différents → 1
1 | 0 | 1 | Différents → 1
1 | 1 | 0 | Identiques → 0
RÈGLE SIMPLE
Si A et B sont
DIFFÉRENTS → 1
Si A et B sont
IDENTIQUES → 0
Message XOR Clé = Chiffré | Chiffré XOR Clé = Message

## Slide 13
EXEMPLE : CHIFFRER AVEC XOR
Chiffrer "BONJOUR" avec la clé 42
Lettre | ASCII | XOR 42 | Chiffré
B | 66 | 66 XOR 42 | 104
O | 79 | 79 XOR 42 | 101
N | 78 | 78 XOR 42 | 100
J | 74 | 74 XOR 42 | 96
O | 79 | 79 XOR 42 | 101
U | 85 | 85 XOR 42 | 127
R | 82 | 82 XOR 42 | 120
Le message chiffré est ILLISIBLE sans connaître la clé (42) !

## Slide 14
⚠️ LIMITES DE SÉCURITÉ DU XOR
XOR n'est PAS sécurisé ! (usage pédagogique uniquement)
1. CLÉ TROP COURTE
256 possibilités (0-255) → Cassable en < 1 seconde par force brute
2. PATTERNS VISIBLES
Lettres identiques → même code chiffré (ex: les 2 'O' de BONJOUR)
3. PAS D'AUTHENTIFICATION
Aucune preuve que le message n'a pas été modifié
4. CLÉ EN CLAIR
La clé (42) est écrite directement dans le code Arduino
💡 Solution : Utiliser AES-256, ChaCha20, ou d'autres algorithmes modernes

## Slide 15
LE CLAVIER T9
Text on 9 keys - Écriture avec un clavier numérique
DISPOSITION DU CLAVIER
1
2
ABC
3
DEF
4
GHI
5
JKL
6
MNO
7
PQRS
8
TUV
9
WXYZ
*
Eff
0
Esp
#
Val
PRINCIPE D'UTILISATION
1. Appuyer PLUSIEURS FOIS
sur une touche pour cycler
entre les lettres
2. Attendre 1 seconde OU
appuyer sur # pour valider
Exemple : "BON"
B = 2-2 [pause]
O = 6-6-6 [pause]
N = 6-6 [pause]

## Slide 16
LIEN AVEC LE MÉTIER CIEL
Compétences développées dans ce projet
TECHNIQUES
• Électronique
• Programmation C/C++
• Cybersécurité
• Bus I2C
PROFESSIONNELLES
• Méthodologie
• Documentation
• Tests & validation
• Travail d'équipe
MÉTIERS VISÉS
• Systèmes embarqués
• Développeur IoT
• Technicien cyber
• Intégrateur

## Slide 17
MERCI !
Vous êtes maintenant prêts à développer
votre gestionnaire de mots de passe embarqué
Bac Pro CIEL - 1ère année
Année 2025-2026