## Slide 1
BAC PRO CIEL
COURS D'INFRASTRUCTURE
RÉSEAU
IPv4 · IPv6 · CIDR · Switch · Routeur · DNS · DHCP
NIVEAU
Bac Pro
MATIÈRE
Réseaux
DURÉE
8–12h

## Slide 2
📋 Sommaire du cours
01
L'adressage IPv4
Structure, masque, adresses réseau & broadcast
02
CIDR et Subnetting
Notation /n, calcul de sous-réseaux
03
L'adressage IPv6
Structure 128 bits, types, abréviation
04
Switch et Routeur
Rôles, tables CAM & routage, VLANs
05
DNS et DHCP
Résolution de noms, attribution automatique d'IP
06
Architecture réseau
Synthèse, ports, glossaire

## Slide 3
01
01
L'ADRESSAGE IPv4
Structure · Masque · Réseau · Broadcast · Classes

## Slide 4
🌐 Structure d'une adresse IPv4
Une adresse IPv4 = 32 bits = 4 octets en notation décimale pointée
192 . 168 . 1 . 10
Octet 1 Octet 2 Octet 3 Octet 4
Octet 1
192
11000000
128+64
Octet 2
168
10101000
128+32+8
Octet 3
1
00000001
1
Octet 4
10
00001010
8+2

## Slide 5
🔑 Le masque de sous-réseau
Le masque délimite la partie RÉSEAU (bits à 1) et la partie HÔTE (bits à 0)
11111111.11111111.11111111 (24 bits réseau)
.00000000 (8 bits hôtes)
← PARTIE RÉSEAU : commune à tous les hôtes du réseau →
← PARTIE HÔTE →
CIDR | Masque décimal | Bits réseau | Nb hôtes
/8 | 255.0.0.0 | 8 | 16 777 214
/16 | 255.255.0.0 | 16 | 65 534
/24 | 255.255.255.0 | 24 | 254
/25 | 255.255.255.128 | 25 | 126
/26 | 255.255.255.192 | 26 | 62
/27 | 255.255.255.224 | 27 | 30
/28 | 255.255.255.240 | 28 | 14
/30 | 255.255.255.252 | 30 | 2
💡 Formule
Hôtes dispo =
2^(bits hôtes) - 2
-2 car l'adresse
réseau et broadcast
ne sont pas
assignables

## Slide 6
📐 Calcul : Adresse réseau et Broadcast
Exemple : 192.168.1.10 / 255.255.255.0 (/24)
📗 Adresse RÉSEAU
IP : 00001010 (10)
Masque : 00000000 ( 0)
AND : 00000000 = 0
→ Réseau : 192.168.1.0
Méthode : ET logique bit à bit
entre l'IP et le masque.
Tous les bits hôtes → 0
Rôle : identifie le réseau dans les tables de routage
📘 Adresse BROADCAST
Base : 192.168.1.0
8 bits hôtes → tous à 1
11111111 = 255
→ Broadcast : 192.168.1.255
Méthode : Partir de l'adresse
réseau, mettre tous les
bits hôtes à 1
Rôle : envoyer un message à TOUS les hôtes du réseau

## Slide 7
📊 Plage d'hôtes et rôle des adresses
192.168.1.0
Réseau
192.168.1.1
1er hôte
192.168.1.254
Dernier hôte
192.168.1.255
Broadcast
Adresse RÉSEAU .0
Non assignable à une machine.
Utilisée dans les tables de routage pour identifier l'ensemble du réseau.
Hôtes .1 à .254
Adresses assignables aux équipements :
PC, serveurs, imprimantes, téléphones IP...
254 hôtes possibles pour un /24.
BROADCAST .255
Non assignable à une machine.
Paquet reçu par TOUS les équipements.
Usage : DHCP Discover, ARP...

## Slide 8
📚 Classes IPv4 et adresses privées
Cl. | 1er octet | Plage d'adresses | Masque | Usage typique
A | 1–126 | 1.0.0.0 → 126.255.255.255 | /8 | Très grands réseaux (FAI, Internet)
B | 128–191 | 128.0.0.0 → 191.255.255.255 | /16 | Réseaux moyens (universités)
C | 192–223 | 192.0.0.0 → 223.255.255.255 | /24 | Petits réseaux (PME, domicile)
D | 224–239 | Multicast | — | Streaming IPTV, diffusion groupée
E | 240–255 | Expérimental | — | Réservé, non utilisé en production
🔒 Adresses privées RFC 1918 — non routables sur Internet
10.0.0.0/8 Classe A privée (10.0.0.0 → 10.255.255.255)
172.16.0.0/12 Classe B privée (172.16.0.0 → 172.31.255.255)
192.168.0.0/16 Classe C privée (192.168.0.0 → 192.168.255.255)
127.0.0.1 Loopback (machine locale)
169.254.0.0/16 APIPA (auto-attribution si pas de DHCP)

## Slide 9
02
02
CIDR ET SUBNETTING
Notation /n · Calcul de sous-réseaux · Exercices

## Slide 10
✂️ Le CIDR — Classless Inter-Domain Routing
Introduit en 1993, le CIDR remplace le système de classes par une notation flexible /n
192.168.1.0 / 24
Bits réseau
24
Les 24 premiers bits identifient le réseau
Bits hôtes
8
32 - 24 = 8 bits pour les hôtes
Masque
255.255.255.0
24 bits à 1, 8 bits à 0
Nb hôtes
254
2⁸ - 2 = 254 hôtes utilisables

## Slide 11
⚙️ Subnetting — Diviser un réseau en sous-réseaux
1
Nb de sous-réseaux
Déterminer combien de sous-réseaux sont nécessaires
2
Bits supplémentaires
Calculer x tel que 2^x ≥ nb sous-réseaux voulu
3
Nouveau masque
Nouveau masque = ancien masque + x bits
4
Le pas
Pas = 256 − valeur du dernier octet masqué
5
Lister les réseaux
Incrémenter l'adresse de base par le pas
Exemple : Diviser 192.168.1.0/24 en 4 sous-réseaux → /26 · Pas = 64 · 62 hôtes/SR

## Slide 12
📋 Résultat : 192.168.1.0/24 → 4 sous-réseaux /26
Masque /26 = 255.255.255.192 | Pas = 64 | 62 hôtes par sous-réseau
SR 1
Réseau
192.168.1.0/26
1er hôte
192.168.1.1
Dernier hôte
192.168.1.62
Broadcast
192.168.1.63
Hôtes dispo
62
SR 2
Réseau
192.168.1.64/26
1er hôte
192.168.1.65
Dernier hôte
192.168.1.126
Broadcast
192.168.1.127
Hôtes dispo
62
SR 3
Réseau
192.168.1.128/26
1er hôte
192.168.1.129
Dernier hôte
192.168.1.190
Broadcast
192.168.1.191
Hôtes dispo
62
SR 4
Réseau
192.168.1.192/26
1er hôte
192.168.1.193
Dernier hôte
192.168.1.254
Broadcast
192.168.1.255
Hôtes dispo
62
✔ 62 hôtes × 4 sous-réseaux = 248 hôtes (pour 254 dans le /24 d'origine — économie de 6 adresses)

## Slide 13
03
03
L'ADRESSAGE IPv6
128 bits · Hexadécimal · Types · Abréviation

## Slide 14
⚡ Pourquoi IPv6 ? — IPv4 vs IPv6
Les ~4,3 milliards d'adresses IPv4 ont été épuisées en 2011. IPv6 apporte 340 sextillions d'adresses.
Caractéristique | IPv4 | IPv6
Longueur | 32 bits | 128 bits
Nb d'adresses | 4,3 milliards | 3,4 × 10³⁸
Notation | Décimale pointée | Hexadécimale (groupes)
Broadcast | Oui | Non → Multicast
Config auto | DHCP ou manuelle | SLAAC intégré
Sécurité IPSec | Optionnelle | Native (obligatoire)
En-tête | Variable, complexe | Fixe, simplifié (40o)

## Slide 15
🔢 Structure d'une adresse IPv6
2001 : 0db8 : 85a3 : 0000 : 0000 : 8a2e : 0370 : 7334
2001
16 bits
0db8
16 bits
85a3
16 bits
0000
16 bits
0000
16 bits
8a2e
16 bits
0370
16 bits
7334
16 bits
8 groupes × 16 bits = 128 bits total
Règle 1 — Supprimer les 0 non significatifs
0db8 → db8
0001 → 1
0000 → 0
Règle 2 — :: remplace des groupes de 0 (une seule fois)
2001:0db8:0000:0000::
→ 2001:db8::
::1 = loopback IPv6

## Slide 16
🗂️ Types d'adresses IPv6
Unicast globale
Préfixe : 2000::/3 Ex : 2001:db8::1
Routable sur Internet (≈ IP publique)
Lien-local
Préfixe : FE80::/10 Ex : fe80::1
Toujours présente, non routable, liaison directe uniquement
Loopback
Préfixe : ::1 Ex : ::1
Équivalent de 127.0.0.1, machine locale uniquement
Multicast
Préfixe : FF00::/8 Ex : ff02::1
Remplace le broadcast, cible un groupe de machines
Unique locale
Préfixe : FC00::/7 Ex : fd12::1
Usage privé (≈ RFC1918), non routée sur Internet
Non spécifiée
Préfixe : :: Ex : ::
Absence d'adresse (≈ 0.0.0.0)

## Slide 17
04
04
SWITCH ET ROUTEUR
Équipements réseau · Rôles · Tables · VLANs

## Slide 18
🔌 Le Switch — Commutateur de niveau 2
Le switch connecte les équipements d'un LAN et achemine les trames Ethernet via les adresses MAC.
❌ HUB (obsolète)
✗ Couche 1 — Physique
✗ Envoie sur TOUS les ports
✗ Un seul domaine de collision
✗ Collisions fréquentes → lenteur
✗ Pas de sécurité (tout le monde voit tout)
✅ SWITCH (actuel)
✓ Couche 2 — Liaison de données
✓ Envoie uniquement au bon port
✓ Domaine de collision par port
✓ Performances élevées, peu de collisions
✓ Table CAM : MAC → port
⚙️ Fonctionnement de la table CAM
1. Trame reçue sur le port X → le switch note l'adresse MAC source dans la table CAM
2. Adresse MAC destination connue dans la table ? → envoie uniquement sur le bon port
3. Adresse MAC destination inconnue ? → flooding (envoie sur tous les ports sauf le port source)

## Slide 19
🗺️ Le Routeur — Couche 3 du modèle OSI
Le routeur achemine les paquets IP entre différents réseaux grâce à sa table de routage.
Table de routage
Réseau dest. Masque Passerelle Interface
192.168.1.0 /24 Direct eth0
192.168.2.0 /24 Direct eth1
10.0.0.0 /8 192.168.1.254 eth0
0.0.0.0 /0 ← 213.91.1.1 eth2
(route par défaut vers Internet)
1
Réception Le routeur reçoit un paquet IP sur une interface
2
Lecture destination Il lit l'adresse IP de destination du paquet
3
Consultation table Il cherche la meilleure route (longest prefix match)
4
Forwarding Il transfère le paquet sur l'interface correspondante

## Slide 20
⚖️ Switch vs Routeur — Comparaison
Critère | 🔌 SWITCH | 🗺️ ROUTEUR
Couche OSI | Couche 2 (ou L3 pour switch manageable) | Couche 3 — Réseau
Adresse traitée | Adresse MAC (48 bits) | Adresse IP (32 ou 128 bits)
Domaine d'action | LAN — réseau local uniquement | Entre différents réseaux (WAN, Internet)
Nb d'interfaces | 8, 24, 48 ports… | 2 à 8 interfaces (LAN, WAN)
Table utilisée | Table CAM (MAC → port) | Table de routage (réseau → interface)
NAT / PAT | Non | Oui (partage d'IP publique)
VLANs | Oui (switch manageable) | Nécessaire pour le routage inter-VLAN
💡 Moyen mnémotechnique : Switch = MAC → même réseau | Routeur = IP → entre réseaux différents

## Slide 21
05
05
DNS ET DHCP
Services réseau · Résolution de noms · Attribution automatique d'IP

## Slide 22
🤝 DHCP — Le processus DORA
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) attribue automatiquement une configuration réseau complète.
D
DISCOVER
Client → Broadcast
Le client cherche un serveur DHCP sur le réseau.
Il n'a pas encore d'adresse IP.
O
OFFER
Serveur → Client
Le serveur propose une adresse IP disponible avec ses paramètres (masque, passerelle, DNS, durée du bail).
R
REQUEST
Client → Broadcast
Le client accepte l'offre et le signale en broadcast pour informer tous les serveurs DHCP.
A
ACK
Serveur → Client
Le serveur confirme l'attribution et enregistre le bail. Le client peut utiliser l'adresse.
✔ Tout ce processus utilise le port UDP 67 (serveur) et 68 (client)

## Slide 23
⚙️ Configuration d'un serveur DHCP
Ce que fournit le DHCP
🔢 Adresse IP unique (dans la plage)
🎭 Masque de sous-réseau
🚪 Passerelle par défaut (routeur)
🔍 Serveur(s) DNS
⏱️ Durée du bail (ex : 24h)
🌐 Suffixe de domaine DNS
🕐 Serveur NTP (heure réseau)
Paramètre DHCP | Valeur exemple
Plage d'attribution | 192.168.1.100 → 192.168.1.200
Masque | 255.255.255.0 (/24)
Passerelle | 192.168.1.1
DNS primaire | 192.168.1.5
DNS secondaire | 8.8.8.8
Durée du bail | 86400 s (24 heures)
Exclusions | 192.168.1.1 → .99
💡 IP statique pour les serveurs,
imprimantes et équipements réseau.
DHCP uniquement pour les postes clients.

## Slide 24
🔍 DNS — Résolution d'un nom de domaine
DNS traduit www.example.com → 93.184.216.34 (carnet d'adresses d'Internet)
1
Le navigateur vérifie son cache local
2
Il interroge le résolveur DNS configuré sur la machine
3
Le résolveur contacte un serveur racine (.)
4
Le serveur racine pointe vers le serveur TLD (.com)
5
Le TLD .com pointe vers le DNS autoritaire de example.com
6
Le DNS autoritaire répond avec l'adresse IP finale
7
Le résolveur met en cache et renvoie l'IP au navigateur

## Slide 25
📑 Types d'enregistrements DNS
A
Address
Nom → IPv4
www.example.com → 93.184.216.34
AAAA
IPv6 Address
Nom → IPv6
www.example.com → 2606:2800::68
CNAME
Alias
Nom → autre nom
mail.ex.com → ex.com
MX
Mail Exchange
Serveur mail du domaine
ex.com → mail.ex.com
NS
Name Server
DNS autoritaire
du domaine
PTR
Pointer (inverse)
IP → Nom
93.184.216.34 → www.ex.com
TXT
Text
Informations texte
(SPF, DMARC, vérification)
SOA
Start of Authority
Infos d'admin
de la zone DNS

## Slide 26
06
06
SYNTHÈSE ET ARCHITECTURE
Ports · Mémo calcul · Glossaire

## Slide 27
🏢 Architecture réseau d'entreprise typique
Voici comment s'articulent les équipements et services vus dans ce cours :
INTERNET
ROUTEUR
/ FIREWALL
213.91.x.x
SWITCH PRINCIPAL
SERVEURS
DNS / DHCP
192.168.1.5-10
POSTES CLIENTS
VLAN 10
.100 → .200 (DHCP)
SERVEURS APPLI
VLAN 20
.50 → .99

## Slide 28
🔌 Ports et protocoles essentiels
Port | Proto | Service | Description
20/21 | TCP | FTP | Transfert de fichiers
22 | TCP | SSH | Accès distant sécurisé (terminal)
23 | TCP | Telnet | Accès distant non sécurisé (obsolète)
25 | TCP | SMTP | Envoi d'e-mails
53 | UDP/TCP | DNS | Résolution de noms de domaine
67/68 | UDP | DHCP | Attribution automatique d'adresses IP
80 | TCP | HTTP | Pages web non chiffrées
110 | TCP | POP3 | Récupération d'e-mails
143 | TCP | IMAP | Consultation d'e-mails synchronisée
443 | TCP | HTTPS | Pages web chiffrées (TLS/SSL)
3389 | TCP | RDP | Bureau à distance Windows

## Slide 29
📐 Fiche mémo — Méthode de calcul réseau
Données : 172.20.15.67 / 20
①
Identifier les parties
/20 → 20 bits réseau, 32 - 20 = 12 bits hôtes
②
Calculer le masque
20 bits à 1 → 11111111.11111111.11110000.00000000
Masque = 255.255.240.0
③
Adresse réseau (AND)
Octet 3 : 00001111 (15)
Masque 3 : 11110000 (240)
AND : 00000000 = 0 → Réseau : 172.20.0.0
④
Adresse broadcast
12 bits hôtes à 1 → octet 3 : 15, octet 4 : 255
Broadcast : 172.20.15.255
⑤
Nb d'hôtes & plage
2^12 - 2 = 4094 hôtes Plage : 172.20.0.1 → 172.20.15.254

## Slide 30
Récapitulatif du cours
🌐 IPv4 : 32 bits, masque, adresse réseau (AND), broadcast, classes, privées
✂️ CIDR : notation /n, subnetting, calcul du pas, sous-réseaux
⚡ IPv6 : 128 bits, hexadécimal, abréviation ::, types d'adresses
🔌 Switch : couche 2, table CAM, MAC, VLANs, flooding/commutation
🗺️ Routeur : couche 3, table de routage IP, NAT, passerelle par défaut
🤝 DHCP : processus DORA, attribution automatique IP + masque + DNS + passerelle
🔍 DNS : résolution de noms, types A/AAAA/MX/CNAME/PTR, serveurs racines
BAC PRO CIEL · Cours Réseaux · IPv4 · IPv6 · CIDR · Switch · Routeur · DNS · DHCP